## Slide 1: 核磁测温研究汇报
刘飞、陈嘉园
导师：王华彬

## Slide 2
目录
1、为什么需要核磁测温
2、核磁测温原理介绍
3、测温方法和局限
4、测温实验方案设计

## Slide 3
核磁测温的优势
极端温度能杀死细胞
热消融术是指极端高温（组织温度升高）或极低温（组织温度降低）破坏组织。
一般来说，在−40°C以下或超过60°C 温度大多数细胞类型会完全坏死。
长时间暴露于45°C到55°C的温度也会导致不可修复的细胞损伤。
热消融技术更安全
治疗过程无创或微创
可用于治疗不适合手术或既往放疗或化疗失败的患者
可以减少并发症、恢复时间更短
Notes: 质子的屏蔽常数，与组织的化学成分有关
局部的磁场偏移，与温度无关，噪声

## Slide 4
核磁测温原理
质子振动频率、相位差、温度差、测温
水分子中氢原子核的振动频率和温度变化、磁场强度具有相关性
质子共振频率(PRF)位移（相对位移），可以通过图片的相位差来表示
通过对比两张图片的相位差可以计算出相对温度差
PRF测温法利用质子共振频率的温度依赖性，通过获取感兴趣区域的相位图来创建组织的温度图
Notes: 质子的屏蔽常数，与组织的化学成分有关
局部的磁场偏移，与温度无关，噪声

## Slide 5
核磁测温方法和局限性
超声波方法
高强度聚焦超声(HIFU)的原理是，汇聚的超声波束可以产生一个大约一粒水稻大小的焦点加热区域。该组织吸收声能，导致温度上升至60°C或更多，从而导致凝血性坏死和凋亡性细胞死亡。在治疗过程中，数百个这样的病灶区域重叠，以覆盖肿瘤体积，这一过程可能需要数小时才能完成，并需要精确的控制
激光诱导方法
MR引导下的激光诱导热治疗(MRgLITT)是一种微创治疗方法，通过插入光纤向ROI提供精确的热沉积。近红外范围内的激光波长导致组织的快速光热加热和凝血(60-100°C)的不可逆损伤。为了控制激光器的路径，可以使用扩散尖端给出光的各向同性分布或定向发射径向尖端，可以旋转给出保形分布。冷却导管用于不断冲洗光纤的尖端和ROI，以防止过热。
其他方法有：微波加热、电极加热、冷冻治疗
Notes: 质子的屏蔽常数，与组织的化学成分有关
局部的磁场偏移，与温度无关，噪声

## Slide 6
核磁测温方法和局限性
核磁测温存在的局限性
组织依赖性：基于PRF的测温方法在水中效果最好，对于含有大量脂肪或者在骨骼中存在局限。由于不同组织水含量的差异导致化学位移不同。
移动噪声：由于加热前和加热后的相位图减法，PRF方法非常容易受到扫描期间运动的影响。这些图像之间的差异将导致误差。扫描间运动的典型包括呼吸、身体或器官运动。
磁场不均匀性：MRI扫描仪的磁场不均匀导致获取的相位信息存在误差
Notes: 质子的屏蔽常数，与组织的化学成分有关
局部的磁场偏移，与温度无关，噪声

## Slide 7
测温实验方案设计
对照组实验
制作两组相同的假体A,B
A放置在核磁设备中获取扫描图像，B放置在模拟核磁设备的密闭环境下获取温度计测温数值
每间隔5分钟，获取一次A组的核磁数据，同时记录B组的测温结果
最后获得一组等时间间隔，不同温度条件下的核磁数据和测量结果
利用相位差计算出温度差异，最终显示出ROI区域的温度值
同步测温扫描实验
在实验假体中的ROI区域放置核磁兼容的光纤传感温度计，用于获取实时温度
在ROI区域距温度传感器一定距离的位置放置加热装置，用于控制温度
每间隔5分钟，获取一次核磁数据，同时记录测温结果
...
Notes: 质子的屏蔽常数，与组织的化学成分有关
局部的磁场偏移，与温度无关，噪声

## Slide 8
感 谢 聆 听
Notes: 质子的屏蔽常数，与组织的化学成分有关
局部的磁场偏移，与温度无关，噪声